Изолятор проходной неармированный

для съемных трансформаторных вводов и для силових трансформаторов

Ізолятор прохідний неармований

для зйомних трансформаторних уводів та для силових трансформаторів

ИПТ-6-10/250 А О1

чертеж      ИВЕЮ.757523.085

| Номинальное напряжение, кВ Номінальна напруга, кВ | 6-10 |
| --- | --- |
| Номинальный ток, А Номінальний струм, А | 250 |
| Минимальная разрушающая сила при изгибе, кН Мінімальна руйнівна сила при згині, кН | 4 |
| Длина пути утечки не менее, см Довжина шляху витоку не менше, см | 20 |
| Масса,кг Маса,кг | 2,2 |
| Изолятор соответствует требованиям: Ізолятор відповідає вимогам: ТУ 16-757.032-86 |
| Срок службы-не менее 25 лет Строк служби-не менше 25років |

креслення